## Slide 1
⚡
FÍSICA • ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
RESIDENCIALES
Introducción a instalaciones residenciales
Componentes principales
Conexiones: 2H · 3H · Trifásica

## Slide 2
01
INTRODUCCIÓN +
COMPONENTES
¿Qué hay en una instalación eléctrica residencial y para qué sirve?
Lección 1

## Slide 3
🏠 ¿QUÉ ES UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL?
Conjunto de cables, protecciones y dispositivos que llevan la energía desde la red pública hasta los aparatos del hogar de forma segura y eficiente.
Empresa
eléctrica
→
Medidor
→
Tablero
(panel)
→
Circuitos
derivados
→
Cargas
(usos)
Normativa en CR
NFPA 70 (NEC) y reglamento del ICE/CNFL. Regula calibres, colores, protecciones y distancias.
Tipos de instalación
Residencial (casas/aptos), comercial (locales) e industrial (fábricas). Cambian en tensión y capacidad.
¿Por qué importa?
Una instalación mal hecha provoca incendios, electrocuciones y pérdidas económicas.

## Slide 4
🔧 COMPONENTES PRINCIPALES (1/2)
01
Medidor
Registra el consumo en kWh. Es propiedad de la empresa distribuidora (ICE, CNFL). Nadie puede manipularlo sin autorización.
02
Tablero de distribución
Aloja los breakers. Puede ser monofásico (2 rieles) o trifásico (3 rieles). Es el corazón de la instalación.
03
Breaker (interruptor termomagnético)
Protege el circuito contra sobrecarga y cortocircuito. Cada circuito tiene el suyo. Se calibra según la carga.

## Slide 5
🔧 COMPONENTES PRINCIPALES (2/2)
04
Conductores (cables)
Fase: negro o rojo · Neutro: blanco o azul · Tierra: verde o amarillo. El calibre (AWG) define cuánta corriente soportan.
05
Tomacorrientes y apagadores
Puntos de uso. Los tomacorrientes modernos son polarizados (con tierra). En zonas húmedas se usa GFCI (protección diferencial).
06
Tierra física (electrodo)
Varilla de cobre enterrada al menos 2.4 m. Lleva las fallas a tierra, evitando electrocuciones. Obligatoria en CR.
💡 Regla de colores: NEGRO/ROJO = peligro (fase) · BLANCO/AZUL = neutro · VERDE/AMARILLO = tierra física (seguridad)

## Slide 6
✏️ ACTIVIDAD — IDENTIFICA EL COMPONENTE
Muestra fotos de componentes reales. Identifica qué es cada uno y escribe su función en la hoja de trabajo.
?
Medidor kWh
?
Tablero monofásico
?
Breaker 15 A
?
Breaker 20 A
?
Cable AWG #12
?
Tomacorriente GFCI
?
Apagador simple
?
Varilla de tierra
Hoja de trabajo disponible en Word → anota tu respuesta junto a cada número

## Slide 7
02
TIPOS DE
CONEXIÓN
Monofásica 2H · Monofásica 3H · Trifásica
Lección 2

## Slide 8
〰 MONOFÁSICA 2 HILOS
Características:
Conductores
1 Fase + 1 Neutro (sin tierra)
Tensión
120 V entre fase y neutro
Uso típico
Casas antiguas, zonas rurales,
iluminación básica
Riesgo
Sin tierra = mayor peligro
ante falla eléctrica
Estado
En desuso en construcción nueva
Esquema — 2 conductores
Fuente
120V
Fase (negro)
Neutro (blanco)
Toma
2P
⚠ Sin tierra física
En caso de falla en el aislamiento, la carcasa metálica de un electrodoméstico queda energizada — riesgo de electrocución al tocarla.

## Slide 9
〰〰 MONOFÁSICA 3 HILOS
Estándar actual en Costa Rica:
Conductores
1 Fase + 1 Neutro + 1 Tierra
120 V
Entre fase y neutro
(iluminación, tomas normales)
240 V
Entre los 2 rieles de fase
(ducha, A/C, secadora)
Tierra
No conduce en operación normal.
Solo actúa en falla.
Panel
2 rieles de fase + barra de
neutro + barra de tierra
Esquema — 3 conductores
Fuente
120/240V
Fase (negro)
Neutro (blanco)
Tierra (verde)
Toma
3P
¿Cómo se obtienen los 240 V?
El transformador del poste tiene un devanado secundario con un punto medio (neutro). Los 2 extremos son las 2 fases. Entre ellas hay 240 V. Este sistema se llama monofásica split-phase.

## Slide 10
⚡⚡⚡ CONEXIÓN TRIFÁSICA
Sistema trifásico estrella (Y):
Fases
3 fases (L1, L2, L3) + Neutro + Tierra
120 V
Entre cualquier fase y el neutro
208 V
Entre dos fases cualesquiera (en CR)
Uso
Edificios, motores, A/C industrial,
locales comerciales
Ventaja
Carga equilibrada entre las 3 fases.
Menor pérdida de energía.
Sistema estrella — conductores
L1 — Fase 1 (rojo)
L2 — Fase 2 (negro)
L3 — Fase 3 (azul)
Comparación rápida
Tipo
Conductores
Tensiones
2 hilos
F + N
120 V
3 hilos
F + N + T
120 / 240 V
Trifásica
3F + N + T
120 / 208 V

## Slide 11
🃏 ACTIVIDAD — ¿QUÉ CONEXIÓN NECESITA?
En parejas: lean el escenario de su tarjeta y determinen qué tipo de conexión eléctrica aplica y por qué. Tienen 3 minutos.
A
Casa de 1 cuarto
Vivienda antigua de 40 m². Solo usa iluminación, televisor y un pequeño refrigerador. No tiene ducha eléctrica.
Resp: Monofásica 2H
B
Apartamento moderno
Apartamento de 60 m². Tiene ducha eléctrica (240V), lavadora, A/C mini-split y cocina de inducción.
Resp: Monofásica 3H
C
Taller de costura
Local con 8 máquinas industriales de coser, 2 planchadoras industriales y sistema de climatización central.
Resp: Trifásica
D
Edificio de 4 pisos
Edificio residencial con 16 apartamentos, ascensor, bombas de agua, iluminación de pasillos y garaje.
Resp: Trifásica

## Slide 12
📋 RESUMEN GENERAL
Componentes clave
01 Medidor
Registra consumo kWh
02 Tablero
Aloja los breakers
03 Breaker
Protege el circuito
04 Conductores
F / N / T — colores y calibres
05 Tomacorriente
Polarizado, GFCI en húmedos
06 Tierra física
Varilla enterrada 2.4 m
Tipos de conexión
Monofásica 2H
F + N · 120 V · Casas antiguas
Monofásica 3H
F + N + T · 120 / 240 V · Residencias modernas CR
Trifásica
3F + N + T · 120 / 208 V · Edificios · Industria
CR usa sistema estrella 120/208V o split-phase 120/240V